ЗАО Ярвит  (8-4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

Кабель Силовые 0,5-110 кВ с алюминиевой оболочкой. ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ!!!

| марка | U, кВ | кол-во жил | сечение, кв.мм. | элементы конструкции | стандарт | отличительные особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ААГ | 1,0 1,0 1,0 6,0 10 20 35 | 1 3 4 3 3 1 1 | 240-800 95-240 70-240 50-240 25-240 50-400 120-300 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ | Для прокладки: • на открытом воздухе, в сухих помещениях, каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • в пожароопасных помещениях; • во взрывоопасных зонах. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Могут использоваться в местах подверженных вибрации. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). |
| ААШв | 1,0 1,0 1,0 6,0 10 20 35 | 1 3 4 3 3 1 1 | 240-800 95-240 70-240 50-240 25-240 50-400 120-300 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ | Для прокладки: • в земле (траншеях), если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям; • в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов, с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов; • в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; • в пожароопасных помещениях; • во взрывоопасных зонах. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Могут использоваться в местах подверженных вибрации. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). |
| ЦААШв | 6,0 10 35 | 3 3 1 | 50-185 25-185 120-400 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 | Так же как ААШв, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ААШнг | 1,0 1,0 1,0 6,0 10 | 3 3+1 4 3 3 | 95-240 70-185 70-120 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 | Так же как ААШв, но Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы IEC 60332-3 категории А и В). |
| ЦААШнг | 6,0 10 | 3 3 | 50-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 | Так же как ААШв, но Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы IEC 60332-3 категории А и В). Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ААШп | 1,0 1,0 1,0 6,0 10 35 | 3 3+1 4 3 3 1 | 95-240 70-185 70-120 50-240 25-240 120-300 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, оболочка из LDPE | ГОСТ 18410-73 | Для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям. Для прокладки в земле (траншеях) с повышенной влажностью. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. |
| ААБл | 1,0 1,0 1,0 6,0 10 | 1 3 4 3 3 | 240-800 95-240 70-240 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ | Для эксплуатации в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, с отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. |
| ЦААБл | 6,0 10 | 3 3 | 50-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как ААБл, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ААПл | 1,0 1,0 6,0 10 | 3 4 3 3 | 95-240 70-240 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТТ | Так же как ААБл, но Если в процессе эксплуатации кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные участки трасс). |
| ЦААПл | 6,0 10 | 3 3 | 50-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как ААПл, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ААБ2л | 1,0 1,0 1,0 6,0 10 | 1 3 4 3 3 | 240-800 95-240 70-240 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ | Для прокладки: • в земле (траншеях), если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям; • в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью с наличием или отсутствием блуждающих токов, с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. |
| ЦААБ2л | 6,0 10 | 3 3 | 50-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как ААБ2л, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ААП2л | 1,0 1,0 6,0 10 | 3 4 3 3 | 95-240 70-240 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТТ | Так же как ААБ2л, но Если в процессе эксплуатации кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные участки трасс). |
| ЦААП2л | 6,0 10 | 3 3 | 50-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как ААП2л, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ААБлГ | 1,0 1,0 1,0 6,0 10 | 1 3 4 3 3 | 240-800 95-240 70-240 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, ленточная броня | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ | Для прокладки: • в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; • в пожароопасных помещениях; • во взрывоопасных зонах. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Могут использоваться в местах подверженных вибрации. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). |
| ЦААБлГ | 6,0 10 | 3 3 | 50-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, ленточная броня | ГОСТ 18410-73 | Так же как ААБ2лГ, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ААПлГ | 1,0 1,0 6,0 10 | 3 4 3 3 | 95-240 70-240 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, проволочная броня | ГОСТ 18410-73, ТТ | Так же как ААБ2лГ, но если в процессе эксплуатации кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям (вертикальные участки трасс). |
| ЦААПлГ | 6,0 10 | 3 3 | 50-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, проволочная броня | ГОСТ 18410-73 | Так же как ААП2лГ, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ААБ2лШв | 1,0 1,0 6,0 10 | 3 4 3 3 | 95-240 50-240 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97 | Для прокладки: • в земле (траншеях), если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям; • в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов; • в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; • в пожароопасных помещениях; • во взрывоопасных зонах. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Могут использоваться в местах подверженных вибрации. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). |
| ААП2лШв | 1,0 1,0 6,0 10 | 3 4 3 3 | 95-240 70-240 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, проволочная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73, ТТ | Так же как ААБ2лШв, но Если в процессе эксплуатации кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные участки трасс). |
| ААБ2лШп | 1,0 6,0 10 | 3 3 3 | 95-240 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, ленточная броня, оболочка из LDPE | ГОСТ 18410-73 | Для прокладки: • в земле (траншеях), если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям; • в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью с отсутствием блуждающих токов; • в земле (траншеях) с повышенной влажностью. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. |
| ААБв | 6,0 10 | 3 3 | 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, оболочка из ПВХ, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Для прокладки: • в земле (траншеях), если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются растягивающим усилиям; • в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью с наличием блуждающих токов. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. |
| ЦААБв | 6,0 10 | 3 3 | 50-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, оболочка из ПВХ, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как ААБв, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ААБвГ | 6,0 10 | 3 3 | 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, оболочка из ПВХ, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Для прокладки: • в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • для прокладки в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; • для прокладки в пожароопасных помещениях. Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). |
| ЦААБвГ | 6,0 10 | 3 3 | 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, оболочка из ПВХ, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как ААБвГ, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ААБнлГ | 1,0 1,0 6,0 10 | 3 4 3 3 | 95-240 70-240 50-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97 | Так же как ААБлГ, но Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы IEC 60332-3 категории А и В). |
| ЦААБнлГ | 6,0 10 | 3 3 | 50-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, алюминиевая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как ААБ2лГ, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней и не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы IEC 60332-3 категории А и В). |
| АСГ, АСГ-Т | 1 1 1 6 10 20 35 | 1 3 4 3 3 1 1 | 185-800 70-240 50-240 25-240 35-240 50-400 120-300 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ | Для прокладки: • в блоках, если отсутствует опасность механических повреждений в ходе эксплуатации; • во взрывоопасных зонах. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). |
| СГ, СГ-Т | 1 1 1 6 10 20 35 | 1 3 4 3 3 1 1 | 185-800 70-240 50-240 25-240 25-240 25-400 120-300 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ |  |
| АСШв, АСШв-Т | 1 1 6 10 | 3 4 3 3 | 70-240 50-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ | Для прокладки: • в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; • во взрывоопасных зонах. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). Кабели марки СШв могут прокладываться в шахтах. |
| СШв, СШв-Т | 1 1 6 10 | 3 4 3 3 | 70-240 50-240 35-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ |  |
| ЦАСШв, ЦАСШв-Т | 6 10 35 | 3 3 1 | 25-185 25-185 120-400 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 | Так же как АСШв и СШв, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦСШв, ЦСШв-Т | 6 10 35 | 3 3 1 | 25-185 25-185 120-400 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 |  |
| АСБ, АСБ-Т | 1 1 1 6 10 | 1 3,3+1 4 3 3 | 185-800 70-240 50-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ | Для прокладки: • в земле (траншеях), если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям; • в земле (траншеях) с низкой и средней коррозионной активностью, с отсутствием блуждающих токов. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. |
| СБ, СБ-Т | 1 1 1 6 10 | 1 3 4 3 3 | 185-800 70-240 50-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ |  |
| ЦАСБ, ЦАСБ-Т | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как АСБ и СБ, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦСБ, ЦСБ-Т | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 |  |
| АОСБ, АОСБ-Т | 20 35 | 3 3 | 25-185 120-150 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовые оболочки, ленточная броня, защитный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как АСБ и СБ. |
| ОСБ, ОСБ-Т | 20 35 | 3 3 | 25-185 120-150 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовые оболочки, ленточная броня, защитный покров | ГОСТ 18410-73 |  |
| ЦАОСБ, ЦАОСБ-Т | 35 | 3 | 120-150 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовые оболочки, ленточная броня, защитный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как АОСБ и ОСБ, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦОСБ, ЦОСБ-Т | 35 | 3 | 120-150 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовые оболочки, ленточная броня, защитный покров | ГОСТ 18410-73 |  |
| АСП, АСП-Т | 1 1 6 10 | 3,3+1 4 3 3 | 70-240 50-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТТ | Так же как АСБ и СБ, но Если в процессе эксплуатации кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные участки трасс). |
| СП, СП-Т | 1 1 6 10 | 3 4 3 3 | 70-240 50-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТТ |  |
| ЦАСП, ЦАСП-Т | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как АСП и СП, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦСП, ЦСП-Т | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 |  |
| АСБл | 1 1 1 6 10 | 1 3,3+1 4 3 3 | 185-800 70-240 50-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ | Для прокладки: • в земле (траншеях), если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям; • в земле (траншеях) со средней коррозионной активностью, с наличием блуждающих токов; • в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью, с отсутствием блуждающих токов. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. |
| СБл | 1 1 1 6 10 | 1 3 4 3 3 | 185-800 70-240 50-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ |  |
| ЦАСБл | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как АСБл и СБл, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦСБл | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 |  |
| АСПл | 1 1 6 10 | 3,3+1 4 3 3 | 70-240 50-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТТ | Так же как АСБл и СБл, но Если в процессе эксплуатации кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные участки трасс). Кабели марки СПл могут прокладываться в шахтах. |
| СПл | 1 1 6 10 | 3 4 3 3 | 70-240 50-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТТ |  |
| ЦАСПл | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как АСПл и СПл, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦСПл | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 |  |
| АСБ2л | 1 1 1 6 10 | 1 3,3+1 4 3 3 | 185-800 70-240 50-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ | Для прокладки: • в земле (траншеях), если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям; • в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью, с наличием блуждающих токов. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. |
| СБ2л | 1 1 1 6 10 | 1 3 4 3 3 | 185-800 70-240 50-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ |  |
| ЦАСБ2л | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как АСБ2л и СБ2л, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦСБ2л | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 |  |
| АСП2л | 1 1 6 10 | 3,3+1 4 3 3 | 70-240 50-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТТ | Так же как АCБ2л, но Если в процессе эксплуатации кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям (насыпные, болотистые, пучинистые и многолетнемерзлые грунты, вертикальные участки трасс). |
| СП2л | 1 1 6 10 | 3 4 3 3 | 70-240 50-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТТ |  |
| АСБГ, АСБГ-Т | 1 1 1 6 10 | 1 3,3+1 4 3 3 | 185-800 70-240 50-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ | Для прокладки: • в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • во взрывоопасных зонах В-Iг и В-II при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • во взрывоопасных зонах В-Iб и В-IIа при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). |
| СБГ, СБГ-Т | 1 1 1 6 10 | 1 3 4 3 3 | 185-800 70-240 50-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97, ТТ |  |
| ЦАСБГ, ЦАСБГ-Т | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня | ГОСТ 18410-73 | Так же как АСБГ и СБГ, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦСБГ, ЦСБГ-Т | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня | ГОСТ 18410-73 |  |
| АОСБГ, АОСБГ-Т | 20 35 | 3 3 | 25-185 120-150 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовые оболочки, ленточная броня | ГОСТ 18410-73 | Так же как АСБГ и СБГ. |
| ОСБГ, ОСБГ-Т | 20 35 | 3 3 | 25-185 120-150 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовые оболочки, ленточная броня | ГОСТ 18410-73 |  |
| ЦАОСБГ, ЦАОСБГ-Т | 35 | 3 | 120-150 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовые оболочки, ленточная броня | ГОСТ 18410-73 | Так же как АОСБГ и ОСБГ, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦОСБГ, ЦОСБГ-Т | 35 | 3 | 120-150 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовые оболочки, ленточная броня | ГОСТ 18410-73 |  |
| АСПГ, АСПГ-Т | 1 1 6 10 | 3 4 3 3 | 70-240 50-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня | ГОСТ 18410-73, ТТ | Так же как АСБГ и СБГ, но если в процессе эксплуатации кабели подвергаются значительным растягивающим усилиям (вертикальные участки трасс). |
| СПГ, СПГ-Т | 1 1 6 10 | 3 4 3 3 | 70-240 50-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня | ГОСТ 18410-73, ТТ |  |
| ЦАСПГ, ЦАСПГ-Т | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня | ГОСТ 18410-73 | Так же как АСПГ и СПГ, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦСПГ, ЦСПГ-Т | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня | 6 10 |  |
| АСБ2лГ | 1 1 6 10 | 3 4 3 3 | 70-240 50-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97 | Для прокладки: • в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • в сухих или сырых помещениях (туннелях), производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). |
| СБ2лГ | 1 1 6 10 | 3 4 3 3 | 70-240 50-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня | ГОСТ 18410-73, ТУ 16.К71-269-97 |  |
| АСКл, АСКл-Т | 1 1 6 10 | 3 4 3 3 | 70-240 50-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТТ | Для прокладки в воде, если в процессе эксплуатации подвергаются значительным растягивающим усилиям. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. |
| СКл, СКл-Т | 1 1 6 10 | 3 4 3 3 | 70-240 50-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73, ТТ |  |
| ЦАСКл, ЦАСКл-Т | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 | Так же как АСКл и СКл, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦСКл, ЦСКл-Т | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, проволочная броня, наружный покров | ГОСТ 18410-73 |  |
| АОСК | 20 35 | 3 3 | 25-185 120 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовые оболочки, проволочная броня, защитный покров | ГОСТ 18410-73 | Для прокладки в воде, если в процессе эксплуатации подвергаются значительным растягивающим усилиям. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. |
| ОСК | 20 35 | 3 3 | 25-185 120 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовые оболочки, проволочная броня, защитный покров | ГОСТ 18410-73 |  |
| АСБШв | 1 6 10 | 3 3 3 | 70-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 | Для прокладки: • в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой. Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). Кабели марки СБШв могут прокладываться в шахтах. |
| СБШв | 1 1 6 10 | 3 4 3 3 | 70-240 50-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73, ТТ |  |
| АСБлШв | 1 6 10 | 3 3 3 | 70-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 |  |
| СБлШв | 1 6 10 | 3 3 3 | 70-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 |  |
| ЦАСБШв | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 | Так же как АСБШв, СБШв, АСБлШв и СБлШв, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦСБШв | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 |  |
| ЦАСБлШв | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 |  |
| ЦСБлШв | 6 10 | 3 3 | 25-185 25-185 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 |  |
| АСБ2лШв | 1 6 10 | 3 3 3 | 70-240 35-240 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 | Для прокладки: • в земле (траншеях), если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям; • в земле (траншеях) с высокой коррозионной активностью, с наличием блуждающих токов; • в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью. Кабели предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). Кабели марки СБ2лШв могут прокладываться в шахтах. |
| СБ2лШв | 1 6 10 | 3 3 3 | 70-240 25-240 25-240 | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 18410-73 |  |
| АСБнлШнг | 10 | 3 | 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ТУ 16.К71-090-90 | Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях, в сооружениях метрополитенов, в том числе пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации и при наличии опасности механических воздействий на кабели. Допускается прокладка в трубах и земле (траншеях) на отдельных участках кабельной трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений. Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы IEC 60332-3 категории А и В). Предназначены для наклонных и горизонтальных трасс. |
| СБнлШнг | 10 | 3 | 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ТУ 16.К71-090-90 |  |
| ЦАСБнлШнг | 10 | 3 | 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ТУ 16.К71-090-90 | Так же как АСБнлШнг и СБнлШнг, но Для вертикальных и наклонных трасс без ограничения в разнице уровней. |
| ЦСБнлШнг | 10 | 3 | 25-240 | алюминиевые жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ТУ 16.К71-090-90 |  |
| PILC | 1,0 1,0 1,0 3,3 3,3 11 11 33 33 | 1 3 4 1 3 1 3 1 3 | 185-630 50-400 50-400 50-960 50-400 120-630 25-400 50-630 50-400 | алюминиевые или медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, защитный покров | BS 6480:1989 |  |
| PILC | 5 8 15 | 3 1 3 | 2/0AWG-500MCM 2/0AWG-500MCM 2/0AWG-750MCM | медные жилы, пропитанная бумажная изоляция, свинцовая оболочка, защитный покров | AIEC SCI-90 |  |
| ААШв, ААБл, ААБ2л, ААБлГ | 1,0 | 1+2 | 240-800+1,5 | алюминиевая жила, контрольные медные жилы, алюминиевая оболочка, защитный покров | ТУ 16.К71-269-97 | Для электрифицированного транспорта |
| АСШв, АСБ, АСБл, АСБ2л | 1,0 | 1+2 | 240-800+1,5 | алюминиевая жила, контрольные медные жилы, свинцовая оболочка, защитный покров | ТУ 16.К71-269-97 |  |
| ААШвЭ, ААБлЭ, ААБлГЭ | 110 | 1 | 50 | алюминиевая жила, экран, пропитанная бумажная изоляция, экран, алюминиевая оболочка, защитный покров | ТУ 16-705.421-86 | Для передачи электрической энергии к электрофильтрам. |
| АСШвЭ, АСБЭ, ААБГЭ | 110 | 1 | 50 | алюминиевая жила, экран, пропитанная бумажная изоляция, экран, свинцовая оболочка, защитный покров | ТУ 16-705.421-86 |  |