ЗАО Ярвит  (8-4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

Кабель Силовые 0,5-110 кВ с ПВХ изоляцией. ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ!!!

| Марка | U, кВ | кол-во жил | сечение, кв.мм. | элементы конструкции | стандарт | отличительные особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВВГ, АВВГ-Т | 0,66 0,66 1,0 6,0 | 1-4 5 1-5 3 | 2,5-50 2,5-35 2,5-240 35-240 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502, ТТ | Для прокладки: • в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; • на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках; • в пожароопасных помещениях; • во взрывоопасных зонах класса B-Iб, B-Iг, В-II, В-IIа. Для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Кабели могут использоваться в местах подверженных вибрации. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). Рабочая температура жил: +70°С. Температура окружающей среды: -50/+50. Монтаж при температуре не ниже -15°С. |
| ВВГ, ВВГ-Т | 0,66 0,66 1,0 6,0 | 1-4 5 1-5 3 | 1,5-50 1,5-25 1,5-240 35-240 | медные жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502, ТТ | Так же как АВВГ. Для прокладки групповых осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Iа. |
| АВВГ-П, АВВГ-П-Т | 0,66 0,66 1,0 1,0 | 2 3 2 3 | 2,5-16 2,5-10 2,5-16 2,5-10 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502 | Так же как АВВГ и ВВГ. Кабели плоской формы |
| ВВГ-П, ВВГ-П-Т | 0,66 0,66 1,0 1,0 | 2 3 2 3 | 1,5-16 1,5-10 1,5-16 1,5-10 | медные жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502 |  |
| АВВГз | 0,66 1,0 | 2-4 2-4 | 2,5-50 2,5-50 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, заполнение из резины, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502, ТТ | Так же как АВВГ и ВВГ. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения при вводе в электрооборудование. |
| ВВГз | 0,66 1,0 | 2-4 2-4 | 1,5-50 1,5-50 | медные жилы, изоляция из ПВХ, заполнение из резины, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502, ТТ |  |
| АВВГнг, АВВГнг-Т | 0,66 0,66 1,0 | 1-4 5 1-5 | 2,5-50 2,5-35 2,5-240 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ТУ 16-705.426-86, IEC 502, ТТ | Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы IEC 60332-3 категории А и В). |
| ВВГнг, ВВГнг-Т | 0,66 0,66 1,0 | 1-4 5 1-5 | 1,5-50 1,5-25 1,5-240 | медные жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ТУ 16-705.426-86, IEC 502, ТТ |  |
| АВВГнг-П, АВВГнг-П-Т | 0,66 0,66 1,0 1,0 | 2 3 2 3 | 2,5-16 2,5-10 2,5-16 2,5-10 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ТУ 16-705.426-86, IEC 502, ТТ |  |
| ВВГнг-П, ВВГнг-П-Т | 0,66 0,66 1,0 1,0 | 2 3 2 3 | 1,5-16 1,5-10 1,5-16 1,5-10 | медные жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ТУ 16-705.426-86, IEC 502, ТТ |  |
| АВВГзнг | 0,66 1,0 | 2-4 2-4 | 2,5-50 2,5-50 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, заполнение из резины, оболочка из ПВХ | ТУ 16-705.426-86, IEC 502, ТТ |  |
| ВВГзнг | 0,66 1,0 | 2-4 2-4 | 1,5-50 1,5-50 | медные жилы, изоляция из ПВХ, заполнение из резины, оболочка из ПВХ | ТУ 16-705.426-86, IEC 502, ТТ |  |
| АВВГ-ХЛ | 0,66 0,66 1,0 | 1-4 5 1-5 | 2,5-50 2,5-35 2,5-240 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ТТ | Так же как АВВГ и ВВГ. Температура окружающей среды: -60/+50. Монтаж при температуре не ниже -30°С. |
| ВВГ-ХЛ | 0,66 0,66 1,0 | 1-4 5 1-5 | 1,5-50 1,5-25 1,5-240 | медные жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ТТ |  |
| АВБбШв | 0,66 1,0 1,0 6,0 | 2-4 2-4 5 3 | 4,0-50 6,0-240 2,5-95 35-240 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502, ТТ | Для прокладки: • в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям; • в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; • в пожароопасных помещениях; • во взрывоопасных зонах. Кабели предназначены для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). Рабочая температура жил: +70°С. Температура окружающей среды: -50/+50. Монтаж при температуре не ниже -15°С. |
| ВБбШв | 0,66 1,0 1,0 6,0 | 2-4 2-4 5 3 | 4,0-50 6,0-240 1,5-95 35-240 | медные жилы, изоляция из ПВХ, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502, ТТ |  |
| АВБбШвз | 0,66 1,0 | 2-4 2-4 | 4,0-50 2,5-50 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502 | Так же как АВБбШв и ВБбШв. Для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения при вводе в электрооборудование. |
| ВБбШвз | 0,66 1,0 | 2-4 2-4 | 4,0-50 1,5-50 | медные жилы, изоляция из ПВХ, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502 |  |
| АВБВ | 1,0 | 2-4 | 2,5-240 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ТУ 16-К09.024-89 | Так же как АВБбШв и ВБбШв. |
| ВБВ | 1,0 | 2-4 | 1,5-185 | медные жилы, изоляция из ПВХ, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ТУ 16-К09.024-89 |  |
| АВБбШнг | 1,0 1,0 1,0 3,0 | 1 2 3,4 1 | 50-625 4,0-50 2,5-240 240-625 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ТУ 16.К71-090-90, IEC 502 | Для прокладки в кабельных сооружениях, помещениях, в сооружениях метрополитенов, в том числе пожароопасных и взрывоопасных зонах, при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации и при наличии опасности механических воздействий на кабели. Допускается прокладка в трубах и земле (траншеях) на отдельных участках кабельной трассы при условии дополнительной защиты от механических повреждений. Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы IEC 60332-3 категории А и В) . |
| ВБбШнг | 1,0 1,0 1,0 3,0 | 1 2 3,4 1 | 50-625 4,0-50 2,5-240 240-625 | медные жилы, изоляция из ПВХ, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ТУ 16.К71-090-90, IEC 502 |  |
| АВВ | 1,0 | 1 1 | 1000 1500 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ТУ 16-505.125-80 | Для прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях при отсутствии опасности механических воздействий на кабель. |
| АПвВГ | 1,0 | 1-4 | 16-240 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502 | Для прокладки: • в воздухе при отсутствии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью; • на специальных кабельных эстакадах, по мостам и в блоках. Для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Могут использоваться в местах подверженных вибрации. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). Рабочая температура жил: +90°С. Температура окружающей среды: -50/+50. Монтаж при температуре не ниже -15°С. |
| ПвВГ | 1,0 | 1-4 | 16-240 | медные жилы, изоляция из XLPE, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502 |  |
| АПвВГнг | 1,0 | 1-4 | 16-240 | алюминиевые жилы, изоляция из ПВХ, оболочка из ПВХ | ТУ 16.К71-277-98, IEC 502, ТТ | Так же как АПвВГ и АПвВГ. Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы IEC 60332-3 категории А и В). |
| ПвВГнг | 1,0 | 1-4 | 16-240 | медные жилы, изоляция из XLPE, оболочка из ПВХ | ТУ 16.К71-277-98, IEC 502, ТТ |  |
| АПвБбШв | 1,0 | 1-4 | 16-240 | алюминиевые жилы, изоляция из XLPE, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502 | Для прокладки: • в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям; • в воздухе при наличии опасности механических повреждений в ходе эксплуатации; • в сухих или сырых помещениях (туннелях), каналах, кабельных полуэтажах, коллекторах, производственных помещениях, частично затапливаемых сооружениях при наличии среды со слабой, средней и высокой коррозионной активностью. Для вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы IEC 60332-1). Рабочая температура жил: +90°С. Температура окружающей среды: -50/+50. Монтаж при температуре не ниже -15°С. |
| ПвБбШв | 1,0 | 1-4 | 16-240 | медные жилы, изоляция из XLPE, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ГОСТ 16442-80, IEC 502 |  |
| АПвБбШнг | 1,0 | 1-4 | 16-240 | алюминиевые жилы, изоляция из XLPE, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ТУ 16.К71-277-98, IEC 502, ТТ | Так же как АПвБбШв и ПвБбШв. Не распространяют горение при прокладке в пучках (нормы IEC 60332-3 категории А и В). |
| ПвБбШнг | 1,0 | 1-4 | 16-240 | медные жилы, изоляция из XLPE, ленточная броня, оболочка из ПВХ | ТУ 16.К71-277-98, IEC 502, ТТ |  |
| АПвБбШп | 1,0 | 2-4 | 16-240 | алюминиевые жилы, изоляция из XLPE, ленточная броня, оболочка из LDPE | ТУ 16.К71-277-98, IEC 502 | Для прокладки в земле (траншеях) с повышенной влажностью и в воде. Рабочая температура жил: +90°С. Температура окружающей среды: -50/+50. Монтаж при температуре не ниже -15°С. |
| ПвБбШп | 1,0 | 2-4 | 16-240 | медные жилы, изоляция из XLPE, ленточная броня, оболочка из LDPE | ТУ 16.К71-277-98, IEC 502 |  |