ЗАО Ярвит  (8-4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

Кабель для аэродромных огней. ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ!!!

| марка | U, кВ | кол-во жил | сечение, кв.мм. | элементы конструкции | стандарт | отличительные особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГ-ДА | 0,25 | 2 | 2,5 | медная жила, изоляция из резины, оболочка из резины | ТУ 16-505.600-77 | Для применения в системах электросветосигнального оборудования аэродромов. Для подключения аэродромных огней и светосигнальных знаков к вторичной обмотке изолирующих или понижающих трансформаторов. Устойчивы к изгибам, к воздействию вибрационных нагрузок, ударных многократных и одиночных нагрузок, линейных нагрузок, акустических шумов, соляного тумана, инея, плесневых грибов, пониженного и повышенного атмосферного давления, минеральных масел, бензина, керосина и слабых растворов солей, кислот и щелочей, статической и динамической пыли (песку). Кабели водонепроницаемые. Температура окружающей среды: -60/+50°С. |
| КРЗЭ | 0,38 | 1 | 4,0 | медная жила, изоляция из EPR, оболочка из резины | ТУ 16.К71.220-94 | Для последовательного соединения аэродромных огней, применяемых для освещения площадок аэродромов. Для эксплуатации в низковольтных цепях аэродромных огней углубленного типа. Температура окружающей среды: -50/+50°С. |
| КВОРНЭ | 3 6 | 1 | 6,0-10 6,0-10 | медная жила, изоляция из EPR, оболочка из резины | ТУ 16-505-600-77 | Для применения в системах электросветосигнального оборудования аэродромов. Для присоединения первичных обмоток изолирующих трансформаторов, питающих аэродромные огни, в общую последовательную цепь и присоединения к регуляторам яркости. Устойчивы к изгибам, к воздействию вибрационных нагрузок, ударных многократных и одиночных нагрузок, линейных нагрузок, акустических шумов, соляного тумана, инея, плесневых грибов, пониженного и повышенного атмосферного давления, минеральных масел, бензина, керосина и слабых растворов солей, кислот и щелочей, статической и динамической пыли (песку). Кабели водонепроницаемые. Температура окружающей среды: -60/+50°С. |
| КВОРЭН | 5 | 1 | 6,0 | медная жила, экран из резины, изоляция из EPR, экран, оболочка из резины | ТУ 16.К71-283-99 (ICEA S-68- 516/NEMA WC 8-1976) | Для аэродромных огней, применяемых в системах светосигнального оборудования аэродромов Устойчивы к изгибу, воздействию озона, плесневых грибов, влаги, минеральных масел, бензина, керосина и слабых растворов солей, кислот и щелочей. Не распространяют горение при одиночной прокладке. Рабочая температура жилы: +85°С. Температура окружающей среды: -50/+50°С. |
| КВОРЭВ | 5 | 1 | 6,0 | медная жила, экран из резины, изоляция из EPR, экран, оболочка из ПВХ | ТУ 16.К71-283-99 (ICEA S-68- 516/NEMA WC 8-1976) | Для аэродромных огней, применяемых в системах светосигнального оборудования аэродромов Устойчивы к изгибу, воздействию озона, плесневых грибов, влаги, минеральных масел, бензина, керосина и слабых растворов солей, кислот и щелочей. Не распространяют горение при одиночной прокладке. Рабочая температура жилы: +85°С. Температура окружающей среды: -50/+50°С. |