ЗАО Ярвит  (8-4852) 55-07-93, 56-85-58, 55-56-35

Кабель шахтный. ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ!!!

| марка | U, кВ | кол-во жил | сечение, кв.мм. | элементы конструкции | стандарт | отличительные особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОГРЭШ, КОГРЭШ-Т | 0,66 | 3+1+1 | 1,5-6,0 | медные жилы, изоляция из резины, экраны из резины, упрочняющий сердечник, оболочка из резины | ТУ 16.К56.017-92 | Для присоединения шахтного бурильного электроинструмента. Для эксплуатации в подземных помещениях и шахтах с повышенной влажностью воздуха, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги. Электропроводящие экраны по изоляции жил обеспечивают опережающее отключение системы электроснабжения при повреждении кабеля и тем самым, предупреждая возможный взрыв метана в шахтах. Кабели устойчивы к многократным изгибам, осевому кручению и растягивающему усилию. Разрывная прочность упрочняющего сердечника не менее 4900 Н. Кабели стойки к воздействию масел и бензина. Кабели в тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами. Не распространяют горение при одиночной прокладке. Рабочая температура жил: +70°С. Температура окружающей среды: -30/+55°С. Радиус изгиба: 3хÆ. |
| КГЭШ | 1,14 | 3+1 3+1+3 | 4,0-95 4,0-95 | медные жилы, изоляция из резины, экраны из резины, оболочка из резины | ТУ 16.К73.012-95 | Для присоединения угольных комбайнов, шахтных передвижных машин и механизмов к сети. Кабели предназначены для эксплуатации в подземных помещениях и шахтах с повышенной влажностью воздуха, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги. Электропроводящие экраны по изоляции жил обеспечивают опережающее отключение системы электроснабжения при повреждении кабеля и тем самым, предупреждая возможный взрыв метана в шахтах. Кабели устойчивы к многократным изгибам и растягивающему усилию. Кабели стойки к воздействию масел и бензина. Кабели в тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами. Не распространяют горение при одиночной прокладке. Рабочая температура жил: +75°С. Температура окружающей среды: -30/+55°С. Радиус изгиба: 5хÆ. |
| КГЭШТ | 1,14 | 3+1 3+1+3 | 4,0-95 4,0-95 | медные жилы, изоляция из EPR, экраны из резины, оболочка из резины | ТУ 16.К73.012-95 | Так же как КГЭШ, но Рабочая температура жил: +90°С. |
| КГЭС | 1,14 | 3+1+1 | 16-25 | медные жилы, изоляция из резины, экраны из резины, упрочняющие сердечники, оболочка из резины | ТУ 16.К09.043-90 | Для присоединения самоходных вагонов с электрическим приводом к электрическим сетям. Для эксплуатации в подземных помещениях и шахтах с повышенной влажностью воздуха, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги. Электропроводящие экраны по изоляции жил обеспечивают опережающее отключение системы электроснабжения при повреждении кабеля и тем самым, предупреждая возможный взрыв метана в шахтах. Кабели устойчивы к многократным изгибам. Разрывная прочность упрочняющего сердечника не менее 670 Н. Усилие натяжения при намотке на барабан не более 784 Н и скорость намотки на барабан 3,7 м/с. Кабели стойки к воздействию масел и бензина. Кабели не распространяют горение при одиночной прокладке. Рабочая температура жил: +75°С. Температура окружающей среды: -30/+50°С. Радиус изгиба: 2,5хÆ. |
| ЭВТ | 1,14 6,0 | 3+4+1 3+4+1 | 35-120 25-50 | медные жилы, изоляция из ПВХ, экран, заполнение, оболочка; подушка; броня, оболочка из ПВХ | ТУ 16-505.934-76 | Для передачи электрической энергии в угольных шахтах. Для эксплуатации в подземных помещениях и шахтах с повышенной влажностью воздуха, в которых возможно длительное наличие воды или частая конденсация влаги. Электропроводящие экраны по изоляции жил обеспечивают опережающее отключение системы электроснабжения при повреждении кабеля и тем самым, предупреждая возможный взрыв метана в шахтах. Кабели устойчивы к многократным изгибам. Кабели могут эксплуатироваться в местах с наличием опасности механического повреждения и значительного растягивающего усилия. Рабочая температура жил: +70°С. Температура окружающей среды: -30/+50°С. Радиус изгиба: 10хÆ. |