# SW201-4WB PIR ночь (дерево)

Предназначен для освещения служебных помещений с кратковременным нахождением людей, лестничных пролетов, подъездов, туннелей, подземных пешеходных переходов.

Основные характеристики:

- Напряжение 200 - 240 В / 50 Гц

- Рабочая температура -20о С до +40о С

- Мощность 4 Вт

- Кол-во светодиодов 60 шт.

- Световой поток - 320 Лм

- Температура цвета - 4200 K

- Диапазон срабатывания датчика на расстоянии до 8 метров в диаметре и 4,0 метров по радиусу

- Продолжительность освещения после срабатывания датчика 2 мин.

- Продолжительность работы до 50000 часов

- Степень защиты IP54

- Материал корпуса - негорючий ABS пластик

- Цвет светильника - дерево

- Габаритные размеры: 210 x 40 мм

# SW201-4WB PIR день (светлое дерево)

Потолочный светодиодный светильник с ИК датчиком движения, срабатывающим и днем и ночью. Предназначен для освещения служебных помещений с кратковременным нахождением людей, лестничных пролетов, подъездов, туннелей, подземных пешеходных переходов.

Основные характеристики:

- Напряжение 200 - 240 В / 50 Гц

- Рабочая температура -20о С до +40о С

- Мощность 4 Вт

- Кол-во светодиодов 60 шт.

- Световой поток - 320 Лм

- Температура цвета - 4200 K

- Диапазон срабатывания датчика на расстоянии до 8 м в диаметре и 4,0 м по радиусу

- Продолжительность освещения после срабатывания датчика 2 мин.

- Продолжительность работы до 50 000 часов

- Степень защиты IP54

- Материал корпуса - негорючий ABS пластик

- Цвет светильника - светлое дерево

- Габаритные размеры: 210 x 40мм

# SW201-4WB PIR ночь белый

Предназначен для освещения служебных помещений с кратковременным нахождением людей, лестничных пролетов, подъездов, туннелей, подземных пешеходных переходов.

Потолочный светодиодный светильник с ИК датчиком движения, срабатывающим при освещенности 20-25 Lux.

Основные характеристики:

- Напряжение 200 - 240 В / 50 Гц

- Рабочая температура -20о С до +40о С

- Мощность 4 Вт

- Кол-во светодиодов 60 шт. SMD LED

- Световой поток - 320 Лм

- Температура цвета - 6500 K

- Диапазон срабатывания датчика на расстоянии до 8 метров в диаметре и 4,0 метров по радиусу

- Продолжительность освещения после срабатывания датчика 2 мин.

- Продолжительность работы до 50 000 часов

- Степень защиты IP54

- Материал корпуса - негорючий ABS пластик

- Цвет светильника - белый

- Габаритные размеры: 210 x 40 мм

# SW201-4WB PIR день белый

Предназначен для освещения служебных помещений с кратковременным нахождением людей, лестничных пролетов, подъездов, туннелей, подземных пешеходных переходов.

Потолочный светодиодный светильник с ИК датчиком движения

Основные характеристики:

- Напряжение 200 - 240 В / 50 Гц

- Рабочая температура -20о С до +40о С

- Мощность 4 Вт

- Кол-во светодиодов 60 шт. SMD LED

- Световой поток - 320 Лм

- Температура цвета - 6500 K

- Диапазон срабатывания датчика на расстоянии до 8 метров в диаметре и 4,0 метров по радиусу

- Продолжительность освещения после срабатывания датчика 2 мин.

- Продолжительность работы до 50 000 часов

- Степень защиты IP54

- Материал корпуса - негорючий ABS пластик

- Цвет светильника - белый

- Габаритные размеры: 210 x 40 мм

# SW201-8WA PIR ночь

Потолочный светодиодный светильник с ИК датчиком движения, срабатывающим при освещенности 20-25 Lux. Предназначен для освещения служебных помещений с кратковременным нахождением людей, лестничных пролетов, подъездов, туннелей, подземных пешеходных переходов.

Основные характеристики:

- Напряжение 200 - 240 В / 50 Гц

- Рабочая температура -20о С до +40о С

- Мощность 8 Вт

- Кол-во светодиодов 120 шт.

- Кол-во люменов - 600 Лм

- Температура цвета - 6500 K

- Срабатывание датчика при освещенности 20-25 Лк

- Диапазон срабатывания датчика на расстоянии до 8 м в диаметре и 4,0 м по радиусу

- Продолжительность освещения после срабатывания датчика 2 мин.

- Продолжительность работы до 50 000 часов

- Степень защиты IP 20

- Материал корпуса - негорючий ABS пластик

- Цвет светильника - белый

- Габаритные размеры: 260 x 100 мм

# SW201-8WA PIR день

Потолочный светодиодный светильник с ИК датчиком движения, срабатывающим и днем и ночью. Предназначен для освещения служебных помещений с кратковременным нахождением людей, лестничных пролетов, подъездов, туннелей, подземных пешеходных переходов.

Основные характеристики:

- Напряжение 200 - 240 В / 50 Гц

- Рабочая температура -20о С до +40о С

- Мощность 8 Вт

- Кол-во светодиодов 120 шт. SMD LED

- Световой поток - 600 Лм

- Температура цвета - 6500 K

- Диапазон срабатывания датчика на расстоянии до 8 м в диаметре и 4,0 м по радиусу

- Продолжительность освещения после срабатывания датчика 2 мин.

- Степень защиты IP 20

- Материал корпуса - негорючий ABS пластик

- Цвет светильника - белый

- Габаритные размеры: 260 x 100 мм

# SW202-8W синий

Потолочный светодиодный светильник с ИК датчиком движения, срабатывающим при освещенности 20-30Lux. Предназначен для освещения служебных помещений с кратковременным нахождением людей, лестничных пролетов, подъездов, туннелей, подземных пешеходных переходов.

Принцип работы:

При окружающей освещенности 20-30 Лк в нормальном режиме без срабатывания датчика движения включается 1 Вт (50 Лм). При приближении человека и срабатывании датчика движения включается 8 Вт (500 Лм) и светит, пока есть движение. Если нет движения, то через 120 сек. отключается 8 Вт, остается дежурное освещение 1 Вт.

Основные характеристики:

- Напряжение 200 - 240 В / 50 Гц

- Рабочая температура -20о С до +40о С

- Мощность 8 Вт

- Кол-во светодиодов 120 шт.

- Световой поток - 500 Лм

- Температура цвета - 5500 K

- Срабатывание датчика при освещенности 20-30 Лк

- Дежурное освещение 1 Вт

- Диапазон срабатывания датчика на расстоянии до 8 м в диаметре и 4,0 м по радиусу

- Продолжительность освещения после срабатывания датчика 2 мин.

- Продолжительность работы: не менее 50 000 часов

- Степень защиты IP54 (защита от водяных брызг, пыли)

- Материал корпуса - негорючий ABS пластик

- Цвет светильника - синий

- Габаритные размеры: 275 x 53 мм

- Антивандальная решетка (приобретается отдельно)

# SW202-8W серебро

Потолочный светодиодный светильник с ИК датчиком движения, срабатывающим при освещенности 20-30Lux. Предназначен для освещения служебных помещений с кратковременным нахождением людей, лестничных пролетов, подъездов, туннелей, подземных пешеходных переходов.

Принцип работы:

При окружающей освещенности 20-30 Лк в нормальном режиме без срабатывания датчика движения включается 1 Вт (50 Лм). При приближении человека и срабатывании датчика движения включается 8 Вт (500 Лм) и светит, пока есть движение. Если нет движения, то через 120 сек. отключается 8 Вт, остается дежурное освещение 1 Вт.

Основные характеристики:

- Напряжение 200 - 240 В / 50 Гц

- Рабочая температура -20о С до +40о С

- Мощность 8 Вт

- Кол-во светодиодов 120 шт.

- Световой поток - 500 Лм

- Температура цвета - 5500 K

- Срабатывание датчика при освещенности 20-30 Лк

- Дежурное освещение 1 Вт

- Диапазон срабатывания датчика на расстоянии до 8 м в диаметре и 4,0 м по радиусу

- Продолжительность освещения после срабатывания датчика 2 мин.

- Продолжительность работы: не менее 50 000 часов

- Степень защиты IP54 (защита от водяных брызг, пыли)

- Материал корпуса - негорючий ABS пластик

- Цвет светильника - синий

- Габаритные размеры: 275 x 53 мм

- Антивандальная решетка (приобретается отдельно)

# СВО-4-600

Для встраиваемого подвесного монтажа в потолках типа "Амстронг". Прямая замена растровым светильникам типа ЛВО 4х18 с люминесцентными лампами.

Встраиваемый светодиодный светильник СВО-4-600 представляет собой конструкцию, состоящую из стального корпуса и четырех светодиодных трубок типа STSMD-104-7W.

Светильник предназначен для подвесных потолков типа ARMSTRONG и используется для общего освещения общественных (офисных, банковских, учебных), жилых и производственных помещений. Прямая замена растровым светильникам типа ЛВО 4х18 с люминесцентными лампами.

Технические характеристики:

- Корпус из листовой стали

- Мощность: 28 Вт

- Световой поток: 3400-3600 Лм

- Температура цвета: 4000-4500 K, 5500-6000 K

- Коэффициент мощности: не менее 0,9

- Рабочий диапазон напряжения питания: 190 - 240 В / 50 Гц

- Диапазон рабочих температур: -20о С до +40о С

- Угол раскрытия: 160°

- Степень защиты: IP20

- Размер: 595 х 595 х 80 мм

- Вес светильника: 2.6 кг

# СВО-4-600 (Опал)

Для встраиваемого подвесного монтажа в потолках типа "Амстронг". Прямая замена растровым светильникам типа ЛВО 4х18 с люминесцентными лампами и матовым рассеивателем.

Встраиваемый светодиодный светильник СВО-4-600 представляет собой конструкцию, состоящую из стального корпуса  и четырех светодиодных трубок типа STSMD-104-7W.

Светильник предназначен для подвесных потолков типа ARMSTRONG и используется для общего освещения общественных (офисных, банковских, учебных), жилых и производственных помещений. Прямая замена растровым светильникам типа ЛВО 4х18 с люминесцентными лампами.

Технические характеристики:

- Корпус из листовой стали

- Мощность: 28 Вт

- Световой поток: 2200-2300 Лм

- Температура цвета: 4000-4500 K, 5500-6000 K

- Коэффициент мощности: не менее 0.9

- Рабочий диапазон напряжения питания: 190-240 В / 50 Гц

- Диапазон рабочих температур: -20о С до +40о С

- Угол раскрытия: 180°

- Степень защиты: IP20

- Размер: 598 х 598 х 80 мм

- Вес светильника: 2.6 кг

# СВО-7-600 (Опал)

Для встраиваемого подвесного монтажа в потолках типа "Амстронг".

Встраиваемый светодиодный светильник СВО-4-600 представляет собой конструкцию, состоящую из стального корпуса с возможностью установки до 7 светодиодных трубок типа STSMD-104-7W.

Светильник предназначен для подвесных потолков типа ARM-STRONG и используется для общего освещения общественных (офисных, банковских, учебных), жилых и производственных помещений.

Технические характеристики:

- Корпус из листовой стали

- Мощность: 60 Вт

- Световой поток с полным набором ламп (7 шт.): 4000 Лм

- Температура цвета: 4000-4500K, 5500-6000 K

- Коэффициент мощности: не менее 0,9

- Рабочий диапазон напряжения питания: 190-240 В / 50 Гц

- Диапазон рабочих температур: -20о С до +40о С

- Угол раскрытия: 160°

- Степень защиты: IP 20

- Размер: 598 х 598 х 80 мм

- Вес светильника: 2.6 кг

# СНО-4-600

Светильник для накладного монтажа Прямая замена растровым светильникам типа ЛПО 4х18 с люминесцентными лампами.

Накладной светодиодный светильник СНО-4-600 представляет собой конструкцию, состоящую из стального корпуса  и четырех светодиодных трубок типа STSMD-104-7W.

Светильник предназначен для подвесных потолков типа ARMSTRONG и используется для общего освещения общественных (офисных, банковских, учебных), жилых и производственных помещений. Прямая замена растровым светильникам типа ЛПО 4х18 с люминесцентными лампами.

Технические характеристики:

- Корпус из листовой стали

- Мощность: 28 Вт

- Световой поток: 3400-3600 Лм

- Температура цвета: 4000-4500 K, 5500-6000 K

- Коэффициент мощности: не менее 0.9

- Рабочий диапазон напряжения питания: 190 - 240 В / 50 Гц

- Диапазон рабочих температур: -20о С до +40о С

- Угол раскрытия: 160°

- Степень защиты: IP20

- Размер: 600 х 600 х 80 мм

- Вес светильника: 2.6 кг

# СНО-2-1200

Предназначен для накладного монтажа в офисных, складских и общественных помещениях с нормальными условиями эксплуатации.

Накладной светодиодный светильник СНО-2-1200 представляет собой конструкцию, состоящую изстального корпуса  и двух светодиодных трубок типа STSMD-104-15W.

Светильник предназначен для подвесных потолков типа ARMSTRONG и используется для общего освещения общественных (офисных, банковских, учебных), жилых и производственных помещений. Прямая замена растровым светильникам типа ЛПО 2х36 на люминесцентных лампах.

Технические характеристики:

- Корпус из листовой стали

- Мощность: 30 Вт

- Световой поток: 3200-3300 Лм

- Температура цвета: 4000-4500 K

- Коэффициент мощности: не менее 0.9

- Рабочий диапазон напряжения питания: 190 - 240 В / 50 Гц

- Диапазон рабочих температур: -20о С до +40о С

- Угол раскрытия: 160°

- Степень защиты: IP20

- Размер светильника: 1250 х 300 х 80 мм

- Вес светильника: 2.6 кг

# СНО-2-1200

Предназначен для накладного монтажа в офисных, складских и общественных помещениях с нормальными условиями эксплуатации.

Накладной светодиодный светильник СНО-2-1200 представляет собой конструкцию, состоящую изстального корпуса  и двух светодиодных трубок типа STSMD-104-15W.

Светильник предназначен для подвесных потолков типа ARMSTRONG и используется для общего освещения общественных (офисных, банковских, учебных), жилых и производственных помещений. Прямая замена растровым светильникам типа ЛПО 2х36 на люминесцентных лампах.

Технические характеристики:

- Корпус из листовой стали

- Мощность: 30 Вт

- Световой поток: 3200-3300 Лм

- Температура цвета: 4000-4500 K

- Коэффициент мощности: не менее 0.9

- Рабочий диапазон напряжения питания: 190 - 240 В / 50 Гц

- Диапазон рабочих температур: -20о С до +40о С

- Угол раскрытия: 160°

- Степень защиты: IP20

- Размер светильника: 1250 х 300 х 80 мм

- Вес светильника: 2.6 кг

# СНУ-1-600

Предназначен для общего освещения общественных и бытовых помещений

Светильник светодиодный универсальный СНУ-1-600 представляет собой конструкцию, состоящую из пластикового корпуса и светодиодной трубки 7Вт.

Светильник предназначен для общего освещения общественных и бытовых помещений (магазинов, офисов, лечебных учреждений, школ, столовых и т.д.) Подходит для местного освещения функциональных жилых зон, подсобных помещений.

Основные характеристики:

- Мощность: 8 Вт

- Световой поток: 800 Лм

- Температура цвета: 4000-4500 K, 5500-6000 K

- Коэффициент мощности: не менее 0,9

- Рабочий диапазон напряжения питания: 190-240 В / 50 Гц

- Диапазон рабочих температур: -20о С до +40о С

- Угол раскрытия: 160°

- Степень защиты: IP20

- Габариты светильника: 635 х 104 х 42 мм

- Размер светильника: 0,6 кг

# СНУ-1-1200

Светильник предназначен для общего освещения общественных и бытовых помещений.

Светильник светодиодный универсальный СНУ-1-1200 представляет собой конструкцию, состоящую из пластикового корпуса и светодиодной трубки 15Вт.

Светильник предназначен для общего освещения общественных и бытовых помещений (магазинов, офисов, лечебных учреждений, школ, столовых и т.д.) Подходит для местного освещения функциональных жилых зон, подсобных помещений.

Технические характеристики:

- Мощность: 15 Вт

- Световой поток: 1600 Лм

- Температура цвета: 4000-4500 K

- Коэффициент мощности: не менее 0.9

- Рабочий диапазон напряжения питания: 190-240 В / 50 Гц

- Диапазон рабочих температур: -20о С до +40о С

- Угол раскрытия: 160°

- Степень защиты: IP20

- Размер светильника: 1245 х 105 х 42 мм

- Вес светильника: 1.2 кг

# СНУ-2-1200

Светильник предназначен для общего освещения общественных и бытовых помещений.

Светильник светодиодный универсальный СНУ-2-1200 представляет собой конструкцию, состоящую из пластикового корпуса и двух светодиодных трубок 15 Вт.

Светильник предназначен для общего освещения общественных и бытовых помещений (магазинов, офисов, лечебных учреждений, школ, столовых и т.д.) Подходит для местного освещения функциональных жилых зон, подсобных помещений.

Технические характеристики:

- Мощность: 30 Вт

- Световой поток: 3100 Лм

- Температура цвета: 4000 - 4500 K

- Коэффициент мощности: не менее 0,9

- Рабочий диапазон напряжения питания: 190-240 В / 50 Гц

- Диапазон рабочих температур: -20о С до +40о С

- Угол раскрытия: 160°

- Степень защиты: IP20

- Размер светильника: 1245 х 145 х 42 мм

- Вес светильника: 1,7 кг

# СН2-600-IP65

Светильник предназначен для общего освещения подсобных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, в том числе ванных, душевых, кухонных помещений. Организация наружного освещения открытых строительных и производственных площадок.

Светильник светодиодный СН2-600-IP65 представляет собой конструкцию, состоящую из пластикового корпуса и двух встроенных светодиодных трубок 8 Вт.

Технические характеристики:

- Мощность: 16 Вт

- Световой поток: 1600 Лм

- Температура цвета: 4000-4500K, 5500-6000K

- Коэффициент мощности: не менее 0,9

- Рабочий диапазон напряжения питания: 190 - 240 В / 50 Гц

- Диапазон рабочих температур: -20о С до +40о С

- Угол раскрытия: 160°

- Степень защиты: IP65

- Размер светильника: 650 х 120 х 85 мм

- Вес светильника: 1,2 кг

# СН2-1200-IP65

Светильник предназначен для общего освещения подсобных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, в том числе ванных, душевых, кухонных помещений. Организация наружного освещения открытых строительных и производственных площадок.

Светильник светодиодный СН2-61200-IP65 представляет собой конструкцию, состоящую из пластикового корпуса и двух встроенных светодиодных трубок  STSMD-104-15W.

Технические характеристики:

- Мощность: 30 Вт

- Световой поток: 3200 Лм

- Температура цвета: 4000-4500 K

- Коэффициент мощности: не менее 0,9

- Рабочий диапазон напряжения питания: 190-240 В / 50 Гц

- Диапазон рабочих температур: -20о С до +40о С

- Угол раскрытия: 160°

- Степень защиты: IP65

- Размер светильника: 1260 х 120 х 85 мм

- Вес светильника: 2,2 кг