ЗАО Ярвит  (4852)55-07-93, 56-85-58   e-mail: zaoyarvit@mail.ru,

Технические характеристики для светодиодных Лент LED

Светодиодная лента 12 Вольт

| № п/п | Тип ленты | Цвет | Тип Led | Led/метр | Напряжение | Сила тока | Световой поток | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12-3528-30 | Холодный белый, теплый белый, желтый, зеленый, синий, красный | SMD3528 | 30 | 12В | 200 mA/M | 120/90 Lm/M | 2,4 Вт/М |
| 2. | 12-3528-60 | Холодный белый, теплый белый, желтый, зеленый, синий, красный | SMD3528 | 60 | 12В | 400 mA/M | 240/180 Lm/M | 4,8 Вт/М |
| 3. | 12-3528-120 | Холодный белый, теплый белый, желтый, зеленый, синий, красный | SMD3528 | 120 | 12В | 800 mA/M | 480/360 Lm/M | 9,6 Вт/М |
| 4. | 12-3528-240 | Холодный белый, теплый белый, желтый, зеленый, синий, красный | SMD3528 | 240 | 12В | 1200 mA/M | 960/720 Lm/M | 19,2 Вт/М |
| 5. | 12-5050-30 | Холодный белый, теплый белый, желтый, зеленый, синий, красный | SMD5050 | 30 | 12В | 600 mA/M | 360/330 Lm/M | 7,2 Вт/М |
| 6. | 12-5050-60 | Холодный белый, теплый белый, желтый, зеленый, синий, красный | SMD5050 | 60 | 12В | 1200 mA/M | 720/660 Lm/M | 15 Вт/М |
| 7. | 12-5050-120 | Холодный белый, теплый белый, желтый, зеленый, синий, красный | SMD5050 | 120 | 12В | 2400 mA/M | 1440/1320 Lm/M | 25 Вт/М |

Для Светодиодных лент 220 Вольт

| № п/п | Тип ленты | Цвет | Тип Led | Led/метр | Напряжение | Световой поток | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 220-3528-60 | Холодный белый, теплый белый, желтый, зеленый, синий, красный | SMD3528 | 60 | 220В | 240/180 Lm/M | 4,8Вт/М |
| 2. | 220-5050-30 | Холодный белый, теплый белый, желтый, зеленый, синий, красный | SMD5050 | 30 | 220В | 360/330 Lm/M | 7,2 Вт/М |
| 3. | 220-5050-60 | Холодный белый, теплый белый, желтый, зеленый, синий, красный | SMD5050 | 60 | 220В | 720/660 Lm/M | 15 Вт/М |